Activité 3 : 			Déterminer la valeur d’une résistance

Méthode 1 :

- Relie sur le schéma ( les appareils pour que le montage corresponde à celui du schéma (

Schéma (                                                    Schéma (

- Réalise ce montage avec le matériel dont tu disposes.

|  | Calibre | Borne + | Borne - |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltmètre |  |  |  |
| Ampèremètre |  |  |  |

- ((Appelle le professeur

- Réalise les mesures : U = ………………   et I = …………………

- En appliquant la loi d’ohm, calcule la valeur de la résistance que nous avons utilisée.

Méthode 2 :				utilisation de l’ohmmètre.

- Relie sur le schéma ( les appareils pour que le montage corresponde à celui du schéma (

- Réalise ce montage avec le matériel dont tu disposes.

|  | Calibre | Borne + | Borne - |
| --- | --- | --- | --- |
| Ohmmètre |  |  |  |

- ((Appelle le professeur                                                    Schéma (           Schéma (

- Relève la valeur que tu as trouvée :   R = ………………

- Compare cette mesure avec le résultat du calcul de la méthode ( :

Méthode 3 :				le code des couleurs

| Couleur | 1° chiffre | 2° chiffre | Puissance de 10 | Tolérance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Noir | 0 | 0 | 0 | 20 % |
| Marron | 1 | 1 | 1 | 1 % |
| Rouge | 2 | 2 | 2 | 2 % |
| Orange | 3 | 3 | 3 | --- |
| Jaune | 4 | 4 | 4 | --- |
| Vert | 5 | 5 | 5 | --- |
| Bleu | 6 | 6 | 6 | --- |
| Violet | 7 | 7 | 7 | --- |
| Gris | 8 | 8 | 8 | --- |
| Blanc | 9 | 9 | 9 | --- |
| Argent | --- | --- | -2 | 10 % |
| Or | --- | --- | -1 | 5 % |

Dans ce tableau, chaque couleur caractérise un chiffre.

- Les 2 premières couleurs correspondent aux 2 premiers chiffres,

- La 3° couleur est la puissance de 10 par laquelle il faut multiplier les 2 premiers chiffres.

- La quatrième couleur (séparée des 3 autres) indique la tolérance.

Exemple :

7        5      00                                      ± 5%

La valeur de cette résistance est de  7 500 Ώ ± 1 125 Ω

- Décode la résistance que tu as utilisée :

- (( Compare la valeur avec les résultats précédents.

Application :

| Quelle est la valeur de la résistance ci-contre : (rouge, rouge, vert et argent) |  |
| --- | --- |
| Quelle est la valeur de la résistance ci-contre : (vert, bleu, orange et or) |  |
| Quelles sont les couleurs d’une résistance de 470 Ω ± 20% ? |  |
| Quelles sont les couleurs d’une résistance de 18 Ω ± 2% ? |  |

# Text boxes

Vert

Violet

Rouge

Or

R

E

K

A

V

R

Ώ