| S | S’approprier |  | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Analyser, Raisonner |  |  |
| R | Réaliser |  |  |
| V | Valider |  |  |
| C | Communiquer |  |  |

###### COMMENT CLASSER LES SONS DU PLUS GRAVE AU PLUS AIGU ?

Situation :

Au Lycée, on peut émettre des sons à l’aide d’un GBF et d’un HP ou avec un diapason.

Problématique :

Pierre pense que le son du diapason est aigu. Cette information est-elle exacte ?

Ce tableau présente la dénomination suivant la fréquence du signal  émis :

| Dénomination | Bande de fréquences en Hz |
| --- | --- |
| Infrasons | Inférieurs à 20 Hz |
| Sons graves | 20 Hz à 200 Hz |
| Sons médiums | De 200 Hz à 2 000 Hz |
| Sons aigus | De 2 000 Hz à 20 000 Hz |
| Ultrasons | Supérieurs à 20 000 Hz |

1.1. Cocher la ( ou les) bonne(s) réponse(s) :

Pour vérifier, si un son est grave, medium ou aigu, on doit connaître :

( Sa fréquence f

( Son niveau d’intensité sonore L

L’homme entend :

( Les sons

( Les ultrasons

II MATERIEL UTILISE

Parmi le matériel suivant, cocher celui qui vous permet de répondre  à la problématique.

| ( un diapason | ( un générateur à ultrasons | ( un HP | ( un oscilloscope |
| --- | --- | --- | --- |
| ( des cordons de sécurité | ( un générateur basses fréquences | ( un récepteur d’ultrasons | ( dynamomètre |

Appel 1 : Devant l’examinateur, expliquer le rôle du matériel choisi.

III EXPERIENCES

3.1. Brancher le haut parleur aux bornes du G.B.F.

3.2. Répérer la fréquence du son le plus grave que vous pouvez entendre.

|  | f min = |  |
| --- | --- | --- |

3.3. Répérer la fréquence du son le plus aigu que vous pouvez entendre.

|  | f max = |  |
| --- | --- | --- |

3.4. Comparer ces deux fréquences avec le tableau fréquences.

______________________________________________________________________________________

3.4. Frapper sur le diapason. Ajuster la fréquence du G.B.F. de façon à obtenir la même que le diapason.

Appel 2 : Devant l’examinateur, annoncer la fréquence émise par le diapason

3.5. A l’aide des cordons de sécurité, relier le G.B.F. à l’oscilloscope.

3.6. Effectuer  les réglages sur l’oscilloscope de façon à obtenir 2 périodes à l’écran.

3.7. Relever l’oscillogramme. Déterminer la période  T en s puis la fréquence f =  en Hz.

|  | T = f = = |
| --- | --- |

3.8. Répondre à la problématique :

Pierre pense que le son du diapason est aigu. Cette information est-elle exacte ?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

# Text boxes

R

R

R

V

C

R

V

C

V

S

S

A

C

Base de temps : __________

Sensibilité Voie A : _______